## Slide 1: RAID技术

## Slide 2
本章课程我们主要学习传统RAID和RAID2.0+技术相关知识。RAID技术发展的重要的目的是数据保护和性能提升。

## Slide 3
完成这门课程后，您将能够：
  列出常见的RAID类型
  列出不同RAID类型提供的不同级别的数据保护类型
  了解RAID2.0+技术原理
  了解动态RAID算法和RAID-TP

## Slide 4
传统RAID技术
RAID2.0+技术
其他RAID技术

## Slide 5: RAID技术背景
传统计算机系统的问题
CPU
RAM
硬盘
每秒处理指令数
上百万条
数十万条
低于300条
硬盘成为整个系统的性能瓶颈
有限的硬盘操作，难满足大容量需求
单个硬盘存放数据，数据可靠性难以保证
Notes: 单硬盘容量太小，没有冗余，硬盘故障会导致数据丢失，且单硬盘性能有限，不易管理。

## Slide 6: RAID基本概念
RAID：Redundant Array of Independent Disks，独立硬盘冗余阵列，RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑硬盘，从而提高了硬盘的读写性能和数据安全性。
实现方法：硬件RAID和软件RAID
物理硬盘
物理硬盘
物理硬盘
物理硬盘
逻辑硬盘
逻辑硬盘多大？
Notes: RAID技术的主要功能：
  把多个硬盘组合成一个逻辑盘组，以提供更大容量的存储。
  将数据分割成数据块，对多个硬盘并行进行写入/读出，提高硬盘访问速度。
  通过提供镜像或奇偶校验来提供容错。
在存储设备中，可以通过2种方式实现RAID功能：硬件RAID和软件RAID。
  硬件RAID使用专用的RAID适配器、硬盘控制器或存储处理器。RAID控制器有自己的处理器，I/O处理芯片，和内存，用来提高资源利用率和数据传输速度。RAID控制器管理路由、缓冲区，控制主机与RAID间数据流。硬件RAID通常在服务器中使用。
  软件实现的RAID没有它自己的处理器或I/O处理芯片，而是完全依赖于主机处理器。因此，低速CPU不能满足RAID实施的要求。软件RAID通常在企业级存储设备上使用。

## Slide 7: RAID的数据组织形式
硬盘的条带化：将硬盘空间按照设定的大小分为多个条带，数据写入时也按照条带的大小来划分数据模块。
条带 (strip)：硬盘中单个或者多个连续的扇区构成一个条带，是组成分条的元素。
分条 (stripe)：同一硬盘阵列中的多个硬盘驱动器上的相同“位置”（或者说是相同编号）的条带。
D7
D4
D1
Disk 2
D6
D3
D0
Disk 1
D8
D5
D2
Disk 3
分条 2
分条 1
分条 0
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
分条深度
Notes: 分条宽度
  指一个磁盘组在进行分条时所使用的磁盘的个数，例如一个由3个成员盘组成的磁盘组，其条带宽度为“3”。
分条深度
  指一个条带的容量大小。

## Slide 8: RAID的数据保护方式
方法一：镜像(Mirroring)，在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本。
方法二：奇偶校验算法 (XOR)。
  XOR运算广泛地使用在数字电子和计算机科学中。
  XOR校验的算法——相同为假，相异为真：
    0⊕0= 0； 0⊕1= 1； 1⊕0= 1； 1⊕1= 0；
1
1
0
物理盘2
1
0
0
物理盘1
0
1
0
校验物理盘
异或校验冗余备份
Notes: RAID技术通常有2种不同的方式进行数据保护。
  一种方法是在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本，提高可靠性，并可以提高读性能。
  二是使用奇偶校验算法。奇偶校验码是使用用户数据计算出的额外信息。对于使用奇偶校验的RAID类型，它意味着需要额外的校验硬盘。奇偶校验采用的是异或（XOR的计算符号⊕）算法。

## Slide 9: 常用RAID级别与分类标准
根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别。
RAID 0
RAID 1
RAID 3
RAID 5
RAID 6
RAID 10
RAID 50
常用RAID
级别
数据条带化、无校验
数据镜像、无校验
数据条带化、奇偶校验盘
数据条带化、分布式校验
数据条带化、分布式校验并提供两级冗余
先做RAID 1，再做RAID 0
先做RAID 5，再做RAID 0
Notes: 随着阵列技术的发展，已经产生了很多不同类型的RAID，但现在只有少数几种RAID仍在使用。

## Slide 10: RAID 0的工作原理
D4
D2
D0
物理盘 1
D6
D5
D3
D1
物理盘 2
D0, D1, D2, D3, D4, D5
分条 2
分条 1
分条 0
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
无差错校验的分条RAID
D2
D1
D0
D5
D4
D3
D0
逻辑硬盘
JBOD：Just a Bundle Of Disks
写入 D0
写入 D1
写入 D2, D3,...
读取数据块D1
读取数据块D2，D3…
读取数据块D0
Notes: 在所有RAID级别中，RAID 0（也被称为条带化RAID）具有最高的存储性能。RAID 0使用条带化技术将数据分布存储在RAID组的所有硬盘中。
一个RAID 0包含至少2个成员盘。RAID 0组将数据分为大小不等的从512个字节至兆字节的数据块（通常是512字节的倍数），并行将其写入到不同的硬盘中。如图所示的两个硬盘（驱动器）构成的RAID中：前两块数据被写入到分条0上，其中，第一个数据块被写在硬盘1的条带0上，第二个数据块并行存放在硬盘2的条带0上；这时，再下一个数据块被写到硬盘1上的下一个条带（条带1）上，以此类推。以这种方式，I/O的负载平衡分布在RAID中的所有硬盘上，由于数据传输总线上的速度远大于硬盘读写速度，因此，RAID组上的硬盘可以认为在同时进行读写。
RAID 0像是提供了一个单一的大容量的硬盘，还同时具有非常快速I/O的特点。在RAID 0技术使用之前，类似RAID 0的一种技术被称为JBOD。一个JBOD（Just a Bundle Of Disks，简称一堆硬盘）是一组硬盘组合成一个虚拟的大硬盘。与RAID 0最大的区别是，一个JBOD的数据块不是同时并行写入不同硬盘的。在JBOD中，只有将第一块硬盘的存储空间使用完，才会使用第二块硬盘。所以JBOD总的可用容量是所有个硬盘容量的总和，但性能是单个硬盘的性能！
当RAID 0接收数据读取请求时，它会在所有硬盘上搜索目标数据块并读取数据。在图中，我们可以看到整个读取过程。RAID 0组的读写性能与硬盘的数量成正比。

## Slide 11: RAID 1的工作原理
镜像结构的阵列
D2
D1
D0
D2
逻辑硬盘
D2
D1
D0
物理盘1
物理盘2
D0,D1,D2经过镜像器
D2
D1
D0
数据块D0写入、读取
数据块D1写入、读取
数据块D2写入、读取
Notes: RAID 1（也被称为镜像结构的硬盘阵列）旨在建立一个高安全性的RAID级别。RAID 1使用2个相同的硬盘系统，并设置了镜像。当数据写入到一个硬盘上时，数据的副本会同时存储在镜像硬盘上。当源硬盘（物理）失败时，镜像硬盘从源硬盘接管服务，保证服务的连续性。镜像盘作为备份，提供高数据可靠性。
一个RAID 1组存储的数据量只是单个硬盘的容量，另一硬盘保存的是数据的副本，相当于每一G字节的数据存储占用了2G字节的硬盘空间，所以说两个硬盘组成的RAID 1的空间利用率是50%。
RAID 0采用条带化技术将不同数据并行写入到硬盘中，而RAID 1则是同时写入相同的数据到每个硬盘，数据在所有成员硬盘中都是相同的。在上图所示，数据块D0，D1和D2，等待写入到硬盘。D0和D0的副本同时写入到两个硬盘中（硬盘1和硬盘2），其他数据块也以相同的方式（镜像）写入到RAID 1硬盘组中。通常来说，一个RAID 1的写性能是单个硬盘的写性能。
RAID 1读取数据时，会同时读取数据盘和镜像盘，以提高读取性能。如果其中一个硬盘失败，可以从另一个硬盘读取数据。
RAID 1系统的读取性能等于两个硬盘的性能之和。在RAID组降级的情况下，性能下降一半。

## Slide 12: RAID 3工作原理
A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2
P3
P1
检验盘
C2
B2
A2
物理盘 3
A
B
C
逻辑硬盘
C1
B1
A1
物理盘 2
C0
B0
A0
物理盘 1
P2
写入 A
写入 B
写入 C
注：当新写入的数据较少，只需写入一个或两个硬盘时，会产生RAID 3的“写惩罚”。
读取数据
Notes: RAID 3与RAID 0类似，不同之处在于RAID 3带有专用的奇偶校验的分条。在RAID 3中，一块专用硬盘（校验盘）用来保存同一分条上其他硬盘上的相应的条带中的数据的奇偶校验值。如果检测到不正确的数据或硬盘出现故障，我们可以利用奇偶校验信息来恢复故障硬盘上的数据。RAID 3适用于数据密集型或单用户环境，需要长期、连续访问的数据块。RAID 3将数据写入操作分配给RAID组内的数据成员盘。但是，当有新数据需要写入时，无论写入哪个硬盘，RAID 3都需要重新计算并重写校验信息。因此，当某个应用程序需要大量写入时，RAID 3的奇偶校验盘将有很大的工作量。因为需要等待奇偶校验，所以会对RAID 3组的读写性能有一定影响。此外，因为校验盘有较高的工作负载，它往往是RAID 3里最容易失效的硬盘。而少量写入数据的场景，因为需要额外的读和写操作，相对于对单个硬盘进行数据写入，并没有提升硬盘的性能，这种情况被称为RAID 3的“写惩罚”。
RAID 3采用单硬盘容错和并行数据传输。RAID 3采用分条技术将数据分块，这些块进行异或算法，并将奇偶校验数据写到最后一个盘——RAID 3组的奇偶校验硬盘。
RAID 3的写入性能取决于更改数据的数量、硬盘的数目、以及计算和存储奇偶校验信息所需的时间。假定一个RAID 3的硬盘数为N，当所有成员盘的转速相同时，在不考虑写惩罚，满分条写的情况下，RAID 3的顺序IO写性能理论上略小于 N-1倍单个硬盘的性能（计算冗余校验需要额外的计算时间）。
在RAID 3中，数据以分条的方式进行读取。RAID中的每个硬盘的硬盘驱动器被控制，所以RAID 3里同一条带上的数据块可以并行读取。
RAID 3使用并行数据读（写）模式。RAID 3的读取性能取决于读取的数据量和RAID 3阵列的硬盘数量。

## Slide 13: RAID 5的工作原理
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑硬盘
D0, D1, D2, D3, D4, D5
D5
D3
P0
物理盘3
P2
D2
D0
物理盘1
D4
P1
D1
物理盘2
数据写入
数据读取
分布式奇偶校验码的独立硬盘结构
Notes: RAID 5是改进版的RAID 3，使用条带化并计算奇偶校验信息，在RAID 5中，数据以分条的形式写入硬盘组中。RAID 5的不同分条的奇偶校验数据不是单独存在一个固定的校验盘里的，而是按一定规律分散存放的。
RAID 3在少量的数据被写入时有写惩罚，RAID 5类似。
RAID 5的写入性能取决于所写的数据量和RAID 5组中硬盘的数量。假定一个RAID 5的硬盘数为N，当所有成员盘的转速相同时，在不考虑写惩罚，满分条写的情况下，RAID 5的顺序IO写性能理论上略小于 N-1倍单个硬盘的性能（计算冗余校验需要额外的计算时间）。
在RAID 3级别和RAID 5级别的硬盘阵列中，如果一个硬盘失效，该硬盘组将从在线（正常）状态转变为降级状态，直到完成重构失效硬盘。如果RAID中的另一个硬盘也出现故障，则硬盘组的数据将丢失。

## Slide 14: RAID 6概述
RAID 6
  需要至少N+2(N>2)个硬盘来构成阵列，一般用在数据可靠性、可用性要求极高的应用场合 。
常用的RAID 6技术有：
  RAID6 P＋Q
  RAID6 DP
Notes: 前面讨论到的RAID组数据保护都是考虑单一硬盘失效的场景（RAID 0排除在外）。现在，硬盘的容量已经增加了很多，同时重构时间也增加了。很多大容量的硬盘组合起来形成的一个RAID 5组重建失效硬盘可能需要几天，而不是几个小时。在重建过程中，系统处于降级状态，这种情况下，任何额外的硬盘故障都会导致硬盘组失效和数据丢失。这就是为什么一些组织或单位需要一个双冗余系统。换句话说：一个RAID组应该允许2个硬盘故障时，同时所有的数据应该是可访问的。这种双重冗余数据保护类型的实现有一些不同的方式：
  第一种是多重镜像。多重镜像是指数据块存储在主盘时同步存储多个多个副本到多余硬盘的方法。这种方式意味着大量的开销。
  第二种方式是RAID 6级别硬盘阵列。RAID 6组对2个硬盘失效提供保护。这些硬盘甚至可以在同一时间失效。
RAID 6的正式名称是分布式双校验RAID。本质上它是一种改进的RAID 5，也具有条带化和分布式奇偶校验。现在在RAID 6有双校验，这意味着两点：
  写入用户数据时，附加的双校验计算需要进行。所以，在所有RAID 类型中，RAID 6是 “最慢”的。
  额外的校验信息需要占用两个盘的存储空间。这就是为什么我们把RAID 6看作是一个N+2类型的RAID。
目前，RAID 6没有一个统一的标准。不同公司以不同的方式实施RAID 6。不同种模式获得校验数据的方法不同。

## Slide 15: RAID 6 P+Q工作原理
RAID6 P＋Q需要计算出两个校验数据P和Q，当有两个数据丢失时，根据P和Q恢复出丢失的数据。校验数据P和Q是由以下公式计算得来的：
  P = D0 ⊕ D1 ⊕ D2…
  Q = (α * D0) ⊕ (β * D1) ⊕ (γ * D2)…
Q5
D9
P1
D3
D6
D12
D10
Q1
P2
D7
D13
D11
D0
Q2
P3
D14
P4
D1
D4
Q3
P5
Q4
D2
D5
D8
物理盘1
物理盘2
物理盘3
物理盘4
物理盘5
分条0
分条1
分条2
分条3
分条4
Notes: RAID 6采用P+Q校验时，P和Q是2个彼此独立的校验值。它们使用不同的算法，用户数据和校验数据分布在同一分条的所有硬盘上。
如图所示，P1是通过对D0，D1，D2所在的分条0进行异或操作获得的，P2是对D3，D4，D5所在的分条1异或操作实现的，P3则是对D6，D7，D8 所在的分条2条进行异或操作。
Q1是对D0，D1，D2 所在的分条0条进行GF变换再异或操作实现的，Q2是对D3，D4，D5 所在的分条1进行GF变换再异或运算， Q3实现对D6，D7，D8分条2进行GF变换再异或。
如果一个硬盘中的一个分条失效，只需有P校验值即可恢复失效硬盘上的数据，异或运算在P校验值和其它数据硬盘间执行。如果同一个分条有2个硬盘同时故障，不同的场景有不同的处理方法。如果Q校验值不在失效的一个硬盘上，数据可以被恢复到数据盘上，然后重新计算校验信息。如果Q在其中一个失效的硬盘上，两个的公式都需要使用才能恢复两个失效硬盘上的数据。

## Slide 16: RAID 6 DP工作原理
DP - Double Parity，就是在RAID4所使用的一个行XOR校验硬盘的基础上又增加了一个硬盘用于存放斜向的XOR校验信息
横向校验盘中P0 - P3为各个数据盘中横向数据的校验信息
例：P0=D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3
斜向校验盘中DP0 - DP3为各个数据盘及横向校验盘的斜向数据校验信息
例：DP0=D0 XOR D5 XOR D10 XOR D15
D12
D0
D4
D8
D13
D1
D5
D9
D14
D2
D6
D10
P3
P0
P1
P2
DP3
DP0
DP1
DP2
物理盘1
物理盘2
物理盘3
横向校验盘
斜向校验盘
分条0
分条1
分条2
分条3
D15
D3
D7
D11
物理盘4
Notes: RAID 6 DP也有两个独立的校验数据块。第一个校验信息与RAID 6 P+Q的第一个校验值是相同的，第二个不同于RAID 6 P+Q，采用的是斜向异或运算得到行对角奇偶校验数据块。行奇偶校验值是同一分条的用户数据异或运算获得到，所图所示：P0是由分条0上的D0，D1，D2和D3异或运算得到，P1由分条1上的D4，D5，D6，D7异或运算，等等。所以，P0 = D0 ⊕D1⊕ D2⊕D3，P1 = D4⊕D5⊕D6⊕D7，如此类推。
第二个校验数据块是由阵列的对角线数据块进行异或运算。数据块的选择过程比较复杂。DP0是由硬盘1 的分条0上的D0，硬盘2的分条1上的D5，硬盘3上的分条2的D10，和硬盘上4 分条3上的D15异或操作得到。DP1是对硬盘2 的分条0上的D1，硬盘3的分条1上的D6，硬盘4上分条2的 D11，和的第一块校验硬盘上分条3 上的P3进行异或运算得到。DP2是硬盘3 分条0上的D2，硬盘4上的分条1的 D7，奇偶硬盘分条2的P2，和硬盘1 分条3上的D12进行异或运算得到。所以，DP0 = D0⊕D5⊕D10⊕D15，DP1 = D1⊕D6⊕D11⊕P3，如此类推。
一个RAID 6阵列能够容忍双硬盘失效。
一个RAID 6组的性能，无论算法是DP还是P+Q，相对都比较慢。因此，RAID 6适用两种场景：
  数据非常重要，需要尽可能长的时间处于在线和可使用的状态。
  使用的硬盘容量非常大（通常超过2T）。大容量硬盘的重建时间较长，两个硬盘都失效是会造成数据较长时间不能访问。在RAID 6中，可以实现一个硬盘重构时另一个硬盘失效。一些企业希望在使用大容量硬盘后，存储阵列的供应商使用一个双重保护的RAID组。

## Slide 17: RAID 10
RAID 10是将镜像和条带进行组合的RAID级别，先进行RAID 1镜像然后再做RAID 0。RAID 10也是一种应用比较广泛的RAID级别。
D0
D2
D4
D0
D2
D4
D1
D3
D5
D1
D3
D5
硬盘镜像器
硬盘镜像器
D0, D1, D2, D3, D4, D5
用户数据
RAID 1
RAID 1
RAID 0
物理盘1
物理盘2
物理盘3
物理盘4
Notes: 对于大多数的企业客户而言，RAID 0并不是一个真正可以操作的选择，而RAID 1受限于硬盘容量利用率。RAID 10组合了RAID 1和RAID 0，提供了最好的解决方案，特别是在随机写入时，由于不存在写惩罚，性能优势比较明显。
RAID 10组的硬盘数量总是偶数。一半硬盘进行用户数据写入，另一半保存用户数据的镜像副本。镜像基于分条执行。
在图中，物理硬盘1和2构成一个RAID 1，物理硬盘3和物理硬盘4形成另一个RAID 1。这2个RAID 1子组再形成RAID 0。
RAID 10组写入数据时，子组间采用并行的方式写入数据块，子组内数据采用镜像的方式写入。如图所示，D0将写入物理硬盘1，副本将被写入物理硬盘2。
当硬盘在不同的RAID 1组故障（例如硬盘2和4），RAID 10组的数据访问不受影响。这是因为其他2个硬盘（3和1）上有故障盘2和4上数据的完整副本。但是，如果同一RAID 1子组的硬盘（例如，硬盘1和2）在同一时间失败，数据将不能访问。
从理论上讲，RAID 10可以忍受总数一半的物理硬盘失效，然而，从最坏的情况来看，在同一个子组的两个硬盘故障时，RAID 10也可能出现数据丢失。通常RAID 10用来保护单一的硬盘失效。

## Slide 18: RAID 50
RAID 50是将RAID 5和RAID 0进行两级组合的RAID级别，第一级是 RAID 5，第二级为RAID 0。
D11
D7
P1
D10
P3
D3
P5
D6
D2
D9
D5
D8
P0
P2
D0
D1
D4
P4
分条0
分条1
分条2
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7…
D0, D1, D4, D5, D8, D9
D2, D3, D6, D7, D10, D11
物理盘1
物理盘2
物理盘3
物理盘4
物理盘5
物理盘6
RAID 5
RAID 5
RAID 0
Notes: RAID 50是RAID 0和RAID 5的组合。两个子组被配置成RAID 5，这两个子组再形成RAID 0。每个RAID 5子组完全独立于对方。RAID 50需要至少六个硬盘,因为一个RAID 5组最少需要三个硬盘。
所图所示，物理硬盘1，2，和3形成一个RAID 5，物理硬盘4，5，和6形成另一组RAID 5组。两个RAID 5子组间再构成一个RAID 0。
在RAID 50中，RAID可以同时接受多个硬盘的并发故障。然而，一旦两块硬盘在同一RAID5组同时失败，RAID 50的数据将丢失。

## Slide 19
传统RAID技术
RAID2.0+技术
其他RAID技术

## Slide 20: RAID技术演变
块虚拟化
热备
传统RAID
LUN虚拟化
Notes: 作为一种成熟、可靠的硬盘系统数据保护标准，RAID技术自诞生以来一直作为存储系统的基础技术而存在，但是近年来随着数据存储需求的快速增长，单盘容量不断增大，高性能应用的不断涌现，传统RAID逐渐暴露出越来越多的问题，特别是大容量硬盘出现故障而需要进行数据重构的场景。
传统RAID技术存在着以下不足：
  数据丢失风险大：硬盘容量越来越大，重构时间越来越长，数据丢失风险越来越高。重构过程中数据处于单冗余状态，再有硬盘故障或者出现硬盘坏块，将导致数据丢失。重构时间的延长增加了数据丢失的风险。
  对业务影响大：重构过程中，RAID组成员盘忙于重构，服务能力明显下降，影响上层业务的运行。
为了解决传统RAID的上述问题，同时顺应虚拟化技术的发展趋势，如下替代方案应运而生。
  LUN虚拟化：在传统RAID基础上将RAID组进行更细粒度地切分，再将切分的单元进行组合，构建主机可访问的空间。
  块虚拟化：将存储池中的硬盘划分成一个个小粒度的数据块，基于数据块来构建RAID组，使得数据均匀地分布到存储池的所有硬盘上，然后以数据块为单元来进行资源管理。

## Slide 21: RAID 2.0+ 基本原理
硬盘
Extent
CKG
…
…
硬盘 0
硬盘 1
硬盘 n
硬盘 k
…
…
…
…
LUN
Extent
Extent
Extent
CK
…
…
…
…
热备空间
Notes: RAID2.0+技术，把物理硬盘划分成很多数据块（chunk，CK），不同盘上的CK组成具备RAID关系的CKG（Chunk Group ），多个CKG组成庞大的存储资源池，主机所用的资源从资源池中获取。
相对于传统RAID机制，RAID2.0+具备如下优势：
  业务负载均衡，避免热点：数据打散到资源池内所有硬盘上，没有热点，硬盘负荷平均，避免个别盘因为承担更多的写操作而提前达到寿命的上限。
  快速重构，缩小风险窗口：当硬盘故障时，故障盘上的有效数据会被重构到资源池内除故障盘外的所有盘上，实现了多对多的重构，速度快，大幅缩短数据处于非冗余状态的时间。
  全盘参与重构：资源池内所有硬盘都会参与重构，每个盘的重构负载很低，重构过程对上层应用无影响。

## Slide 22: RAID 2.0+重构原理
传统RAID重构原理（多对一）
RAID2.0+重构原理（多对多）
01 | 02 | 03
04 | 05 | 06
07 | 08 | 09
11 | 12 | 13
14 | 15 | 16
17 | 18 | 19
21 | 22 | 23
24 | 25 | 26
27 | 28 | 29
31 | 32 | 33
34 | 35 | 36
37 | 38 | 39
41 | 42 | 43
44 | 45 | 46
47 | 48 | 49
51 | 52 | 53
54 | 55 | 56
57 | 58 | 59
61 | 62 | 63
64 | 65 | 66
67 | 68 | 69
71 | 72 | 73
74 | 75 | 76
77 | 78 | 79
81 | 82 | 83
84 | 85 | 86
87 | 88 | 89
91 | 92 | 93
94 | 95 | 96
97 | 98 | 99
未使用的CK
热备块空间
52 | 13 | 63 | 74 | 85
CKG2（RAID5）
HDD 0
HDD 1
HDD 2
HDD 3
HDD 4
HDD 5
HDD 6
HDD 7
HDD 8
HDD 9
CKG1（RAID5）
CKG0（RAID5）
HDD 0
HDD 1
HDD 2
HDD 3
HDD 4
hotspare
HDD 5
HDD 6
HDD 7
HDD 8
HDD 9
RAID5（4+1）
热备硬盘

## Slide 23: RAID 2.0+ 软件逻辑对象
物理硬盘存储池Pool
Chunk
CKG
主机看见LUN
多种类型硬盘同时存放于存储池
每个硬盘空间被切分成精细粒度的块Chunk
来自不同硬盘上的Chunk组成CKG
LUN可在短时间内创建成功
Extent
CKG被切分成更细粒度的空间
分级
不分级
Volume
不分级
多个Extent组成Volume
Notes: 华为RAID 2.0+ : 底层介质虚拟化 + 上层资源虚拟化，同时解决数据快速重构问题和资源的智能分配问题。
数据快速重构：缩短数据重构时间，从小时级到分钟级，使重构速度提升近20倍，大幅降低重构过程对业务的影响和多盘失效的概率。
存储池内所有硬盘参与重构，仅重构业务数据，由传统RAID多对一的重构模式转变为多对多快速重构模式。

## Slide 24: 硬盘域
硬盘域是一堆硬盘的组合（可以是整个系统所有硬盘）这些硬盘整合并预留热备容量后统一向存储池提供存储资源。
物理硬盘
硬盘域 #1
硬盘域#2
Tier
高性能层
性能层
容量层
Notes: 在传统RAID中，要将硬盘空间提供给业务主机的第一步操作是 创建RAID组。但是对创建RAID组这一操作有一些限制和要求：RAID组中的硬盘的类型是相同的，硬盘的大小和转速需要保持一致，而且一个RAID组中的硬盘个数不建议超过12个。
华为RAID 2.0+技术中采用了另一种实现方法。在该方法中，第一步操作不是 创建RAID组，而是创建硬盘域。一个硬盘域就是一组硬盘。一个硬盘只能属于一个硬盘域。 OceanStor存储系统可以创建一个或多个硬盘域。看起来，硬盘域的概念似乎跟RAID组的概念类似，都是一组硬盘，但实际上还是有很大的区别。在创建的RAID组中，这组硬盘已经按照设定某个RAID组级别进行了绑定，且这组硬盘的类型，大小，转速都必须是一样的。但是在一个硬盘域中，硬盘的个数可以大很多，比如上百个，而且可以最多包含3种类型的硬盘，每种类型的硬盘对应分配到一个存储层级，SSD盘对应分配到高性能层，SAS盘分配到性能层，NL-SAS盘分配到容量层。如果硬盘域中没有相应的硬盘类型，则该硬盘域就没有相应的存储层。更为关键的区别是，硬盘域的主要作用是将这一组盘和哪一组盘分开，目的是实现故障、性能和存储资源等的完全隔离。在创建硬盘域时，RAID级别尚未指定，即数据的冗余保护方式还未指定。事实上，RAID 2.0+ 对数据冗余保护方式的设置更加灵活，更加精细化。硬盘域中硬盘组成的存储空间，将被划分成更小粒度的存储池，以及为各个存储层级内共享的热备空间。热备空间大小是系统根据管理员为该硬盘域设置的热备策略（高、低、无）以及该硬盘域各存储层的硬盘个数自动设置的，而不再是传统RAID组中那样，由管理员指定某个特定的盘做热备盘。

## Slide 25: Storage Pool & Tier
Storage Pool即存储池，是存放存储空间资源的容器，所有应用服务器使用的存储空间都来自于存储池。
Tier即存储层级，存储池中性能类似的存储介质集合，用于管理不同性能的存储介质，以便为不同性能要求的应用提供不同存储空间。
存储层级 | 层级名称 | 支持硬盘类型 | 应用
Tier0 | 高性能层 | SSD | 性能和价格较高，适合存放访问频率很高的数据
Tier1 | 性能层 | SAS | 性能较高，价格适中，适合存放访问频率中等的数据
Tier2 | 容量层 | NL-SAS | 性能较低，价格最低且单盘容量大，适合存放大容量的数据以及访问频率较低的数据
RAID级别 | RAID策略
RAID1 | 1D+1D，1D+1D+1D+1D
RAID10 | 系统自动选择2D +2D或4D+4D
RAID3 | 2D+1P，4D+1P，8D+1P
RAID5 | 2D+1P，4D+1P，8D+1P
RAID50 | (2D+1P)*2，(4D+1P)*2，(8D+1P)*2
RAID6 | 2D+2P ，4D+2P，8D+2P，16D+2P
Notes: 一个存储池基于指定的一个硬盘域创建，可以从该硬盘域上动态的分配Chunk（CK）资源，并按照每个存储层级（Tier）的“RAID策略”组成Chunk Group（CKG）向应用提供具有RAID保护的存储资源。
存储池根据硬盘类型可划分为多个Tier，OceanStor存储系统支持的存储层级和硬盘类型上图左表所示。
创建存储池可以指定该存储池从硬盘域上划分的存储层级（Tier）类型以及该类型的“RAID策略”和“容量”。
OceanStor存储系统支持RAID1、RAID10、RAID3、RAID5、RAID50和RAID6，支持的RAID策略和配置上图右表所示。
容量层由大容量的SATA、NL-SAS盘组成，RAID策略建议使用双重校验方式的RAID6。（SATA盘较少使用，部分产品规格上已经不支持）

## Slide 26: Disk Group (DG)
Disk Group (DG)即硬盘组，由硬盘域内相同类型的多个硬盘组成的集合，硬盘类型包括SSD、SAS和NL-SAS三种。
硬盘
类型
SSD
SAS
NL-SAS
Notes: OceanStor存储系统会在每个硬盘域内根据每种类型的硬盘数量自动划分为一个或多个Disk Group（DG）。
一个Disk Group（DG）只包含一种硬盘类型。
任意一个CKG的多个CK来自于同一个Disk Group（DG）的不同硬盘。
Disk Group（DG）属于系统内部对象，主要作用为故障隔离，由OceanStor存储系统自动完成配置，对外不体现。

## Slide 27: LD
Logical Drive (LD)即逻辑磁盘，是被存储系统所管理的硬盘，和物理硬盘一一对应。
LD0
LD1
LD2
LD3
Disk0
Disk1
Disk2
Disk3

## Slide 28: CK
Chunk简称CK，是存储池内的硬盘空间切分成若干固定大小的物理空间，是组成RAID的基本单位。
HDD0
HDD1
HDD2
HDD3
HDD4
Chunk
Chunk
Notes: 块大小是系统在切分物理空间的时候固定的大小，不能进行更改。

## Slide 29: CKG
Chunk Group简称CKG，是由来自于同一个DG内不同硬盘的CK按照RAID算法组成的逻辑存储单元，是存储池从硬盘域上分配资源的最小单位。
DG
CKG
DG
CKG
Disk
Disk
CK
Notes: 一个CKG中的CK均来自于同一个DG中的硬盘，CKG具有RAID属性（RAID属性实际配置在Tier上），CK和CKG均属于系统内部对象，由存储系统自动完成配置，对外不体现。

## Slide 30: Extent
Extent是在CKG基础上划分的固定大小的逻辑存储空间，大小可调，是热点数据统计和迁移的最小单元（数据迁移粒度），也是存储池中申请空间、释放空间的最小单位。
CKG
Extent
LUN0(Thick)
LUN1(Thick)
Notes: 一个Extent归属于一个Volume或一个LUN，Extent大小在创建存储池时可以进行设置，创建之后不可更改，不同存储池的Extent大小可以不同，但同一存储池中的Extent大小是相同的。

## Slide 31: Grain
在Thin LUN模式下，Extent按照固定大小被进一步划分为更细粒度的块，这些块称之为Grain。Thin LUN以Grain为粒度进行空间分配，Grain内的LBA是连续的。
CKG
Extent
Grain
LUN(Thin)
Notes: Thin LUN以Grain为单位映射到LUN，对于Thick LUN，没有该对象。

## Slide 32: Volume & LUN
Volume即卷，是存储系统内部管理对象。
LUN是可以直接映射给主机读写的存储单元，是Volume对象的对外体现。
Volume
LUN
server
Storage
Notes: 一个Volume对象用于组织同一个LUN的所有Extent、Grain逻辑存储单元，可动态申请释放Extent来增加或者减少Volume实际占用的空间。

## Slide 33
传统RAID技术
RAID2.0+技术
其他RAID技术

## Slide 34: 华为动态RAID算法
华为动态RAID算法
RAID组中坏一个Block后，恢复坏Block数据并搬迁，同时屏蔽坏Block，用剩下的Block重构新RAID组；
效果：充分有效利用所有Flash空间。
普通RAID算法
RAID组中坏一个Block后，恢复坏Block数据，并搬迁整个RAID组数据，再屏蔽该RAID组空间；
效果：大量可用的Flash空间被浪费。
16
17
…
100
P 0
101
160
…
10
P 1
3000
1280
…
n
P m
ch 0
ch 1
ch n-1
60
11
n+1
ch n
ch P
PBA 0
PBA 1
PBA m
Pm+1
PBA m+1
①RAID组中出现一个坏Block
②创建新RAID组用来保存有坏Block的RAID组数据
③RAID算法恢复数据并搬迁所有Block数据
④有坏Block的RAID组被屏蔽，不再使用，浪费空间
16
17
…
100
60
60
60
16
17
100
P 0
101
160
…
10
P 1
3000
1280
…
n
P m
ch 0
ch 1
ch n-1
11
n+1
ch n
ch P
PBA 0
PBA 1
PBA m
Pm+1
PBA m+1
①RAID组中出现坏Block
②创建新RAID组用来保存坏Block数据
③RAID算法恢复坏Block数据并搬迁
④将剩下Block重构新RAID组，用来存储数据
…
60
60
Pm+2
Notes: 能在发生Flash器件失效后，将主动恢复故障Flash中的数据并继续对数据进行RAID保护。
该算法能够动态调整RAID中数据块的数目，从而满足系统可靠性和容量要求。当出现某个CHUNK损坏，并且无法从RAID的成员盘以外选择新的CHUNK时，系统使用动态方式将原来N+M分条中的数据重构至新的(N-1)+M分条中。当有新的SSD盘插入时，系统重构RAID，动态的将原来(N-1)+M分条中的数据搬移至新的N+M分条中，提升硬盘利用率。
动态RAID采用EC（Erasure Code）算法，在全SSD盘配置下，能够动态调整CKG中CK的数目，从而满足系统可靠性和容量要求。

## Slide 35: RAID-TP
RAID保护是存储系统必备的基本功能，提供高可靠性和性能保证，但随着容量剧增，RAID重建的时间越来越难保证，RAID保护的可靠性降低。
RAID-TP功能实现了最佳性能、可靠性和容量利用率。
容忍3盘同时失效，业务不中断
传统RAID
RAID-TP
华为RAID-TP技术：
容忍3块盘同时失效
重构时间大大缩短
有效应对大盘时代的数据保护挑战
Notes: 现有系统的持续升级意味着客户需要不断购买更高容量的磁盘来逐渐取代现有磁盘，不同容量的磁盘将用于同一系统中。问题是如何在不同容量磁盘混用的环境中保证最佳利用率。
RAID-TP采用了华为优化的FlexEC算法，这个算法允许系统容忍三盘同时故障，这样不仅可以提高可靠性，还允许更长的重建时间。
与传统的RAID系统相比，使用FlexEC算法重建时实际从单个磁盘读取的数据量减少了70%，降低了对系统性能的影响。
在典型的4:2 RAID 6系统中，利用率通常约为67%，而配备25个磁盘的华为OceanStor全闪存存储的容量利用率则大幅度提高了20%。

## Slide 36
（简答题）条带和分条的区别是什么？
（简答题）如果一个用户关心的是可靠性和随机写性能，你会推荐什么样的RAID级别？
（判断题）RAID 10级别的RAID中的任何1个硬盘的故障不会影响数据访问。（ ）
Notes: 参考答案：
  条带(strip)：硬盘中单个或者多个连续的扇区构成一个条带，他是一块硬盘上进一次数据读写的最小单元。 它是组成分条的元素。分条(stipe)：同一硬盘阵列中的多个硬盘驱动器上的相同“位置”（或者说是相同编号）的条带的组合。
  RAID 10
  T

## Slide 37
RAID技术
传统RAID
RAID2.0+
其他RAID技术
RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、RAID 6
RAID 10、RAID50
RAID 2.0+原理
动态RAID
RAID-TP

## Slide 38
华为企业业务APP
企业技术支持APP
Notes: 华为培训APP
  包含大量华为认证精品学习视频。
企业技术支持APP
  覆盖华为所有企业热门产品文档、案例和公告；快速查询命令、告警和备件信息；扫一扫，设备信息一目了然；简单直观的视频指导；从不间断的企业技术支持。
华为企业业务APP
  面向客户、合作伙伴的一站式移动ICT门户，随时随地了解华为在企业ICT领域全方位的产品与解决方案信息。

## Slide 39
华为官方网站
  企业业务：http://enterprise.huawei.com/cn/
  技术支持：http://support.huawei.com/enterprise/
  在线学习：http://learning.huawei.com/cn/
热门工具
  HedEx Lite
  网络资料工具中心
  信息查询助手
Notes: 热门工具：
  HedEx Lite：华为产品文档管理工具，支持浏览、搜索、更新和管理产品资料
  eStor：图形化存储仿真平台，该平台通过对真实华为OceanStor全闪存仿真模拟，帮助广大ICT从业者和用户快速熟悉华为存储系列产品，了解并掌握相关产品的操作和配置。
  网络资料工具中心：汇集网络产品的资料工具，是您进行投标支撑、网络规划、项目交付和升级维护的好助手。
  信息查询助手：提供华为产品命令和告警信息查询。